## Slide 1: 8. Arvutivõrgud
ITI0101 Sissejuhatus Infotehnoloogiasse
Ivo Müürsepp

## Slide 2: Arvutivõrgud
11. september 1940 – suhtlus arvutiga üle teletaibi.
Terminaliühendus arvutiga – 1950‘nendad.
5. detsember 1968 – ARPANET (neli võrgusõlme)
  1981 aastal 213 sõlme
  Esimene väljaspool USA-d 1973 (Norra)
Juuli 1976 - Ethernet
September 1981 – IPv4 ja TCP protokollid.
1982 – SMTP – e-post
Mai 1996 – http 1.0
2003 - VoIP

## Slide 3: TCP/IP mudel
Rakenduskiht
Transpordikiht
Internetikiht
Kanalikiht
Füüsiline kiht
Keerukam süsteem jaotatud lihtsamateks osadeks – kihtideks.
Alumine kiht pakub ülemisele teenuseid.
Andmeühik PDU(Protocol Data Unit)
  Kanalikihi kaader
  Võrgukihi pakett
  Transpordikihi segment
Teenuse juurdepääsupunkt SAP (Service Access Point).
  Kanalikihi LSAP
  Transpordikihi port

## Slide 4: Ethernet
10BASE5 Robert M. Metcalfe

## Slide 5: Füüsiline kiht - Ethernet
Meediumiks keerdpaar
  UTP, STP
  Cat 5e, Cat 6
Kaabli maksimaalne pikkus
  100m (10BASE-T, 100BASE-TX)

## Slide 6: 8P8C
Foto: cables.ie
Standardühendus
Tuntud ka kui RJ45
Kaks võimaliku ühendusskeemi:
  T568B
  T568A
Otsekaabel (patch)
  Eri tüüpi seadmete ühendamiseks
Ristkaabel (crossover)
  Sama tüüpi seadmete ühendamiseks
Auto MDI-X

## Slide 7: Füüsiline kiht - Ethernet
Topoloogia – tähtvõrk
  Jaotur (hub)
  Kommutaator (switch)
Liinikoodid
  Manchester
  4B5B
  NRZI
Pinged
  10BASE-T: -2,5 ja 2,5V
  100BASE-TX: -1, 0 ja 1V

## Slide 8: Kanalikiht
Kanalikihi andmekogumit (PDU) nimetatakse kaadriks (frame).
MAC (Media Access Control) kaader
  Sünkrosõna – vahelduvad 1010… kokku 7 bitti – vastuvõtja sünkroniseerimine.
  Alguse lipp – SFD 10101011 – annab märku kaadri algusest.
  MAC aadress – seadme füüsiline aadress.
  ET (Ether Type) – milline kõrgema kihi protokoll on kaadrisse kapseldatud. Juhul kui väärtus on alla 1500 näitab andmete pikkust (size).
  CRC – kontrollkood, võimaldab tuvastada kas vastuvõetud kaader on vigadeta või mitte.
7+1 | 6 | 6 | 2 | 46-1500 | 4
Sünkrosõna ja alguse lipp | Sihtkoha MAC aadress | Allika MAC aadress | ET | ANDMED | CRC

## Slide 9: MAC -aadress
48 bitine (kuus oktetti)
Esitlusviisid:
  01-23-45-67-89-AB
  01:23:45:67:89:AB
  0123.4567.89AB
Esimese okteti esimene bitt:
  0 – globaalselt unikaalne aadress
  1 – lokaalselt muudetud
Multisaade (multicast):
  Esimese okteti nullis bitt:
    0 - unicast
    1 - multicast
Levisaade (broadcast):
  FF-FF-FF-FF-FF-FF

## Slide 10: CSMA/CD
Kuula, kas keegi teine edastab (meedium vaba ?).
Kui meedium on vaba, siis edasta kaader.
Kui meedium ei ole vaba, siis kuula edasi. Alusta kaadri edastamist niipea kui meedium vabaneb. Kuulamist jätkatakse ka edastamise ajal.
Kui tuvastatakse kokkupõrge (collision) siis edasta lühikene teavitussignaal (jamming) ja lõpeta seejärel edastus.
Oota juhuslikult valitud aja (backoff) jooksul ja seejärel alusta uuesti esimesest punktist.

## Slide 11: Kommutaator (switch)
Kanalikihi seade
Eraldab võrgu põrkedomeenideks (colision domain)
Suurendab võru kasutamise efektiivsust.
Võrgu laiendamine.
Suurendab võrgu töökindlust.

## Slide 12: Internetikiht
Andmete kohale toimetamine suvalisse võrgusõlme.
Pakettkommutatsioon (ühenduseta kanal)
Loll võrk
Internetikihi andmekogumit (PDU) nimetatakse paketiks (datagrammiks)
IPv4 pakett:
20 | 0-65515
Päis | Andmed

## Slide 13: IPv4 paketi päis
 | okt | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
okt | bitt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | Versioon |  |  |  | IHL |  |  |  | DSCP |  |  |  |  |  | ECN |  | Kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 32 | Identifitseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lipud |  |  | Fragmendi nihe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 64 | TTL |  |  |  |  |  |  |  | Protokoll |  |  |  |  |  |  |  | Päise kontrollsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 96 | Saatja IP aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | 128 | Sihtkoha IP aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 | 160 | Valikulised väljad (kui IHL > 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: Interneti aadress – IP aadress
IPv4 aadress: 32 bitti esitatakse grupeeritud kümnendarvu kujul:
  172.16.254.3
IPv6 aadress: 128 bitti esitatakse kuueteiskümnendarvudena:
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
Näide:
  IP-aadress: 192.168.2.4
  Võrgumask: 255.255.255.0
  Alternatiivne kirjapilt: 192.168.2.424
Vaikevõrguvärav (Default Gateway)
  ipconfig utiliit

## Slide 15: Marsruutimine
Joonis: William Stallings. Data and Computer Communications.

## Slide 16: Transpordikiht
Ühendusele orienteeritud side.
Virtuaalne otsekanal alg- ja sihtpunkti vahel.
Transpordikihi PDU – segment.
Segmentide õige järjekorra tagamine.
Ühenduse usaldusväärsuse tagamine.
Vookontroll.
Võrgu ülekoormuse (Congestion) vältimine
Rakenduskihi andmete multipleksimine.

## Slide 17: TCP segmendi päis
 | okt | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
okt | bitt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | Allika port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sihtkoha port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 32 | Järjekorranumber SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 64 | Kinnituse (ACK) number AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 96 | Päise pikkus |  |  |  | 0 0 0 |  |  | NS | CWR | ECE | URG | ACK | PSH | RST | SYN | F IN | Akna suurus W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | 128 | Kontrollsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | URG viit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 | 160 | Valikulised väljad (kui Päise pikkus > 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: UDP datagrammi päis
 | okt | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
okt | bitt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | Allika port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sihtkoha port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 32 | Segmendi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontrollsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: Sokkel (Socket)
Server
Sokli loomine
  socket()
Sokli sidumine
  bind()
Ühenduse ootamine
  listen()
Ühenduse aktsepteerimine
  accept()
Andmevahetus
Klient
Sokli loomine
  socket()
Ühenduse loomine
  connect()
Andmevahetus
  read()
  write()
  send()
  receive()

## Slide 20: IEE1100 - Arvutivõrgud
Lisaks ülaltoodu põhjalikumale käsitlemisele räägime lisaks:
Sidesüsteemide mudelid
Füüsilised meediumid, nende omadused ja kasutamine.
Signaalid ja nende parameetrid.
Traadita internet ja hajaspektriside
Mobiilside võrgud ja nende põlvkonnad